## Slide 1
Water전장개발팀
Water전장개발팀
25.10.XX
30.10.XX
일반얼음 정량추출
제어사양 제안보고서
[일반 얼음 추출]
환경기술연구소
25.12.23
일정 | 25.10.00. ~ 26.01.00.
연구원 | 박찬흠 선임
작성 전 필독 : < 기술과제계획서 작성 시 안내사항 >
-. 장표 우측 상단에 ‘필수’ 표시가 되어있는 장표는
필히 작성해주시기 바랍니다.
-. ‘필수’가 아닌 경우 자유롭게 작성해주시면 되며,
작성을 생략하신 경우, 목차(8page)에 ‘생략사유’ 만
기입 부탁 드리겠습니다.
(아울러, 생략하신 페이지는 페이지 삭제 해주시면 됩니다)
표지
필수

## Slide 3
 | 기존 방식 | 변경 방식
피더모터, 이너도어 제어 방식 | 이전에 얼음추출을 수행했던 이력과 상관없이 단순 시간 제어 일반얼음 추출 시 이너도어 Full Open을 수행 | S/W 내부적으로 얼음 추출단계/쏠림지수/얼음양 3개 변수에 따라 이너도어 및 피더모터 제어를 세부적으로 나눔 - 변수 (1) 얼음 추출단계 : 사용자의 선택 - 변수 (2) 현재 얼음양 : 저빙/중빙/만빙 - 변수 (3) 쏠림지수 : 0 ~ 1.0 (0.1단위)로 이전에 총 누적해서 얼음을 추출한 시간으로 추출하면 할수록 쏠림지수를 +가산 ※ 쏠림지수 및 현재 얼음양에 따라 이너도어 Open의 %, Feeder 정방향의 시간을 디테일하게 적용하면서 일반얼음 추출을 수행
피더모터 정역회전 제어 | 추출 후, 탈빙 후 역회전, 정역회전 수행 | 10분 ~ 30분마다 쏠림지수가 누적되어 있으면 0이 될 때까지 주기적으로 Feeder 정역회전 및 역회전 제어를 수행 ※ 정역회전, 0.5초 1초 역회전 등 각 제어에 대해 쏠림지수를 –감산하는 정도는 정해야함.
1-1. 기술 개발 배경
필수
아이콘얼음 맥스 일반얼음 정량추출 S/W 개선

## Slide 4
기존 방식 | 변경 방식
● 기존 일반얼음 추출 시간 ● 아이스도어 제어 -. 추출 시작 시 100% | ● 얼음 1단계 추출 시 테이블 예시 단, 모든 케이스에 대한 테스트가 필요
1-1. 기술 개발 배경
필수
추출 단계 | 추출시간
1단계 | 4초 (4초 전진)
2단계 | 6초 (4초 전진, 1초 정지, 1초 전진)
3단계 | 7초 (4초 전진, 1초 정지, 2초 전진)
4단계 | 8초 (4초 전진, 1초 정지, 8초 전진)
쏠림지수 / 얼음양 |  | 저빙 (부족) |  | 중빙 (중간) |  | 만빙 (가득) | 
 |  | 이너도어 OPEN (%) | 추출시간 | 이너도어 OPEN (%) | 추출시간 | 이너도어 OPEN (%) | 추출시간
0 | 일반 상태 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 4
0.1 | - | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 4
0.2 | - | 90% | 8 | 90% | 8 | 90% | 4
0.3 | - | 90% | 8 | 90% | 8 | 90% | 3
0.4 | - | 90% | 8 | 90% | 8 | 90% | 3
0.5 | 중간 | 80% | 5 | 80% | 5 | 80% | 3
0.6 | - | 80% | 5 | 80% | 5 | 80% | 3
0.7 | - | 80% | 5 | 80% | 5 | 80% | 3
0.8 | - | 70% | 3 | 70% | 3 | 70% | 3
0.9 | - | 70% | 3 | 70% | 3 | 70% | 2
1 | 완전 쏠림 | 70% | 3 | 70% | 3 | 70% | 2

## Slide 5
[과제계획서 작성 완료 후 절차 안내]
1) 과제계획서 작성 후 메일 내 기한까지 기술전략팀
담당자에게 계획서 파일을 회신주셔야 합니다.
(성능 지표 및 일정 先 검토 진행)
2) 기술전략팀 사전 검수 후 수정사항에 대해
개별 연락드릴 예정입니다.
(추가 검토 필요 시 수정 요청 예정)